# Nasos D 160-112 (a, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip mərkəzdən qaçma nasosları, ufüqi, birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.

Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D160-112 | 160 | 112 | 4,8 | 3000 | 90 | 200 | 877 |
| D160-112 a | 150 | 100 | 4,8 | 3000 | 75 | 200 | 847 |
| D160-112 b | 135 | 80 | 4,8 | 3000 | 55 | 200 | 693 |
| D160-112 | 80 | 28 | 4,5 | 1500 | 15 | 200 | 467 |
| D160-112 a | 70 | 25 | 4,5 | 1500 | 15 | 200 | 467 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 790 | 450 | 450 | 210 | 340 | 160 | 340 | 160 | 640 | 300 | 555 | 300 | 181 | 146 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 330±1,6 | 260±1,6 | 260±1,6 | 39-0,29 | 280 | 240 | 212 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 22 | 18 | 23 | 36js6(±0,008) | 8 | 8 | 10 N9(-0,036),h9(-0,036) | 1,0(10)/1,6(16) |

### aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| D160-112 | 1760 | 1355 | 175 | - | - | 900 | 640 | 510 | 440 | 905 | 525 | 4 |
|  | 1465 | 1080 | 175 | - | - | 700 | 640 | 510 | 440 | 765 | 520 | 4 |
|  | 1400 | 1080 | 175 | - | - | 700 | 640 | 510 | 440 | 765 | 520 | 4 |
| D160-112 а | 1730 | 1355 | 175 | - | - | 900 | 640 | 510 | 440 | 905 | 525 | 4 |
|  | 1465 | 1080 | 175 | - | - | 700 | 640 | 510 | 440 | 765 | 520 | 4 |
|  | 1400 | 1080 | 175 | - | - | 700 | 640 | 510 | 440 | 765 | 520 | 4 |
| D160-112 b | 1630 | 1260 | 175 | - | - | 900 | 640 | 510 | 440 | 830 | 520 | 4 |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| D160-112 | 5АM250М2 UZ, Т2 | 90 | 220/380 | 550 | 877 |
|  | 5A160S4 UZ, Т2 | 15 | 220/380 | 127 | 467 |
|  | АİR160S4 UZ, Т2 | 15 | 220/380 | 120 | 460 |
| D160-112 а | 5AM250S2 UZ , T2 | 75 | 220/380 | 480 | 877 |
|  | 5A160S4 UZ, Т2 | 15 | 220/380 | 127 | 467 |
|  | АİR160S4 UZ, Т2 | 15 | 220/380 | 120 | 460 |
| D160-112b | 5А225М2 UZ,Т2 | 55 | 220/380 | 340 | 693 |

D tipli nasosların sökülməsi və yığılması

1.	 Sökülmüş rotor

2.	Qapaq

3.	 Korpus

4.	 Qulp, çənbər

5.	 Prokladka, araliq qat

6.	Prokladka, araliq qat

7.	 Ştift ( başsız vint ) 10x80

8.	 Qayka М 24

9.	 Şpilka ( mil ) М24х55

10.	 Sıxıcı vint М12х45

11.	 Probka М16

12.	 Qayka М16

13.	 Qayka М10

14.	 Şpilka ( mil М 16x60

15.	 Şpilka ( mil М 16x40

16.	 Probka М12