# Nasos NPK (НПК)   10-10

### TƏYİNATI

Mərkəzdən qaçma,çox bloklu,səyyar NPK elektrik nasosları  kiçik sistemli kanalizasiyalarda temperaturu   45C, hidrogen göstəricisi pH-6, möhkəmliyi 1100 kq/cm (tərkibində qum, sement, gil və başqa mexaniki qarışıqlar) olan məişət və istehsalatda axıdilan suların vurulması üçün təyin olunur.

Belə elektrik nasosları səyyar avadanlıq kimi kiçik kanalzasiya sistemləri qoşulmuş kanalizasiya quyularından və zirzəmilərdən qəza vəziyyətində çirkab suların vurulmasında da istifadə olunur.

### texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK 10-10 | 10 | 10 | 3000 | 1,5 | 43 |

| Nasosun markası | Cərəyan, A | FİƏ,% | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Bərk hissələrin ölçüləri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK 10-10 | 3,2 | 45 | - | - |

### qabarit sxem

| Ölçüləri, mm | Deşiklərin sayı | Kütləsi, kq |
| --- | --- | --- |
| L | B | Dy | D | M |  |  |
| 540 | 280 | 50 | 98 | М8-6Н | 3 | 43 |