Nasos  1   K65-50-160

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1К65-50-160 | 25 | 32 | 3000 | 4,0 - 5,5 | 50 | 130 |

### Nasosun   qabarit ölçüləri

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| I | I1 | I2 | a | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | B | B1 |
| 80 | 385 | 50 | 275 | 70 | 100 | 45 | 16 | 240 | 190 | 140 | 110 | 145 | 14 | - | 125 |

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | n | n1 |
| 180 | 65 | 145 | 122 | 50 | 102 | 125 | 160 | M16 | 14 | 24 | 292 | 160 | 132 | 4 |

| Nasosun markası | Maksimum məhsuldarlıgı, m3/saat | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1К65-50-160-s 1К65-50-160-t | 32 | AIR100L2 | 5,5 | 50 (3000) | 220, 380 | 95 |
|  |  | AIM100L2 |  |  |  | 130 |
| 1К65-50-160 a-s 1К65-50-160 a-t | 32 | AIR100L2 | 5,5 |  |  | 95 |
|  |  | AIM100L2 |  |  |  | 130 |
| 1К65-50-160a-s 1К65-50-160 a-t | 24 | AIR100S2 | 4,0 |  |  | 89 |
|  |  | AIM100S2 |  |  |  | 130 |
| 1К65-50-160 b-s 1К65-50-160 b-t | 28 | AIR100S2 | 4,0 |  |  | 89 |
|  |  | AIM100S2 |  |  |  | 130 |