# Nasos 1К 50-32-125

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1К50-32-125 | 12,5 | 20 | 3000 | 1,5 - 3,0 | 35 | 113 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| I | I1 | I2 | a | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | B | B1 |
| 80 | 385 | 50 | 275 | 70 | 100 | 45 | 16 | 190 | 140 | 90 | 110 | 145 | 14 | - | 105 |

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | n | n1 |
| 140 | 50 | 110 | 90 | 32 | 78 | 100 | 135 | M12 | M16 | 14 | 24 | 252 | 140 | 112 | 4 |

| Nasosun markası | Maksimum məhsuldarlıgı, m3/saat | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1К50-32-125 m-s 1К50-32-125 m-t | 18 | AİR90L2 | 3 | 50 (3000) | 220, 380 | 68 |
|  |  | AİM90L2 |  |  |  | 113 |
| 1К50-32-125 m-s 1К50-32-125 m-t | 16 | AİR80В2 | 2,2 |  |  | 64 |
|  |  | AİM80В2 |  |  |  | 87 |
| 1К50-32-125-s 1К50-32-125-t | 17 | AİR80В2 | 2,2 |  |  | 64 |
|  |  | AİM80В2 |  |  |  | 87 |
| 1К50-32-125 a-s 1К50-32-125 a-t | 16 | AİR80В2 | 2,2 |  |  | 64 |
|  |  | AİM80В2 |  |  |  | 87 |
| 1К50-32-125б-s 1К50-32-125 b-t | 14 | AİR80А2 | 1,5 |  |  | 61 |
|  |  | AİM80А2 |  |  |  | 87 |