Nasos К 65-50-160

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 46 | 110 |
| К65-50-160 а | 20 | 25 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 46 | 104 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Nasosun markası | L | I | I1 | I2 | I3 | I4 | H | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К65-50-160 | 865 | 465 | 80 | 60 | 136 (130) | 765 | 338 (348) | 192 (202) |
| К65-50-160 а | 830 |  |  |  |  |  |  |  |

| Sorucu borunun birləşməsi | Təzyiq borusunun birləşməsi |
| --- | --- |
| Dy | D | D1 | D2 | d | n | I5 | I6 | C3 | Dy1 | D3 | D4 | D5 | n1 | d1 | c2 | b1 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | М16 | 4 | 22 | 31 | 3 | 50 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 17 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt |
| К65-50-160 | AİR100L2 | 5,5 |
| К65-50-160 a | AİR100S2 | 4,0 |

.