# Nasos К 80-50-200 (а)

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 3000 | 15 | 56 | 235 |
| К80-50-200 а | 45 | 40 | 3,5 | 3000 | 11 | 56 | 185 |

### qabarit ölçüləri

| Nasosun markası | L | I | I1 | I2 | I3 | I4 | H | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К80-50-200 | 1120 | 485 | 100 | 95 | 157 | 886 | 455 | 230 |
| К80-50-200 а | 990 | 485 | 100 | 105 | 167 (165) | 834 | 425 | 230 |

| Sorucu borunun birləşməsi | Təzyiq borusunun birləşməsi |
| --- | --- |
| Dy | D | D1 | D2 | d | n | I5 | I6 | C3 | Dy1 | D3 | D4 | D5 | n1 | d1 | c2 | b1 |
| 80 | 190 | 160 | 138 | М16 | 4 | 22 | 31 | 3 | 50 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 17 |

| Nasosun markası | Mühərrik |
| --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt |
| К80-50-200 | АIR160S2 | 15 |
| К80-50-200 а | АIR132М2 | 11 |

.