Kanallarda deformasiyaların intensivliyi

Kanallarda baş verən deformasiyalara dair məlumatlar en kəsik ölçülərinin dəyişilməsini təyin edilməsi əsasında müəyyənləşdirilir. Kanalın en kəsik ölçülərinin müxtəlif qruntlarda və müxtəlif dövrlərdə öyrənilməsi göstərir ki, mineral qruntlarda çəkilən magistral kanallar elə birinci il xeyli deformasiyaya məruz qalırr. Kanal birinci il öz layihə dərinliyinin 15%-ə qədərini itirir. Onu layihə ölçüsünə qartarmaq üçün kanalın əvvəlki həcminin 12%-i qədər torpaq işi görülməsi tələb olunur.

Təcrübələr göstərir ki, deformasiyaya uğramış kanal öz əvvəlki trpesiyavarivari formasını dəyişərək parabola formasını alır və bu cür forma uzun illər dəyişmədən qalır. Yüngül və ağır qruntlarda deformasiyadan sonra əmələ gələn parabola formasındakı en kəsik xeyli dayanıqlı olur.

Şübhəsiz ki, en kəsik ölçülərinin  dəyişilməsi kanalın növündən onun layihə ölçülərindən və qruntun fiziki-mexaniki xassələrindən asılıdır. Qumsal qruntda çəkilmiş kanal müxtəlif səbəblər üzündən əvvəlki dərinliyinin 30-50 faizə qədərini azaldır.

Müxtəlif qruntlarda çəkilmiş kanalların dərinliyinin xeyli azalması və üstən evinin müəyyən qədər artması kanalın daxili səthini alaq otlarının basması üçün əlverişli şərait yaranması deməkdir.

Müxtəlif suvarma kanallarında lillənmənin xüsusi həcmi və qalınlığı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Suvarma kanallarında lillənmənin miqdarı

| Kanallar | Kanalın 1 m uzunluğunda lillənmənin həcmi, m3 | Lil qatının qalınlığı, m |
| --- | --- | --- |
| Magistral Pailayıcı Xırda kanallar | 1 - 3 0.3 - 0.75 0.05 - 0.10 | 0.25 - 0.7 0.2 - 0.3 0.1 - 0.2 |