Suburaxıcı qurğular

Bəndlərdə  suburaxıcı qurğular iki məqsəd üçün tikilir: suvarma, su təchizatı və s. məqsədlər üçün; su anbarından suyu tam və ya onun bir hissəsini boşaltmaq nəqsədilə:

Suburaxıcı qurğular adətən bəndin gövdəsində tikilir və konstruksiyalarına görə açıq vəqapalı olur. Hündürlüyü 5-6 metr olan bəndlərdə açıq suburaxıcıların tikilməsi əlverişlidir.

Qapalı suburaxıcılar boruşəkilli (basqılı və ya basqısız), sifonlu, şaxtalı və qülləli tipdə tikilir.

Suburaxıcı qurğular monolit və ya yığma dəmir-betondan tikilir.Onun borusunun eninə kəsiyi dairəvi və ya düzbucaqlı, borular isə bir və bir neçə gözlü tikilı bilinər.

Borular beton hazırlıq qatı üzərində qoyulur (borunun üzərinə torpaq tökməzdən əvvəl qurğunun bütün elementlərinin səthi qaynar bütumla örtülür) və bəndin gövdəsində yerləşdirilir. Bu zaman onların uzunluğu boyunca xarici səthində sızma baş verə bilər, bunun qarşısını almaq üçün borunun yanlarına və üstünə qalınlığı 0.5 m-dən az olmamaq şərtilə ağır gillicədən və ya yumşaq gildən xüsusi təbəqə ilə örtülməlidir.