# AX tipli nasoslar

### TƏYİNATI

AX tipli nasoslar  neft-kimya, kimya və başqa sənaye sahələrində geniş istifadə edilir. Bu nasoslar sıxlığı  maksimum 1850 kq/m3,   tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü maksimum 1.0 mm, həcmi konsentrasiyası  1.5%-dən az  olan kimyəvi aktiv və neytral mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Vurulan mayenin kinematik  özlülüyü  30x10-6 m2/san-yə qədərdir.

Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АХ40-25-160 | 6,3 | 32 | 3,0 | 3000 | 3-5,5 | 46 | 160 |
| АХ40-25-160а | 6 | 25 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХ40-25-160b | 5 | 20 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХ40-25-160d | 6,3 | 37 | 3,0 | 3000 |  |  |  |
| АХ50-32-160 | 12,5 | 32 | 3,5 | 3000 | 3-7,5 | 49 | 210 |
| АХ50-32-160а | 11,5 | 25 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХ50-32-160b | 10 | 20 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХ50-32-200 | 12,5 | 50 | 3,5 | 3000 | 7,5-18,5 | 60 | 320 |
| АХ50-32-200а | 11,5 | 40 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХ50-32-200b | 10 | 32 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| АХ65-40-200 | 25 | 50 | 4,0 | 3000 | 11-22 | 57 | 370 |
| АХ65-40-200а | 24 | 40 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| АХ65-40-200b | 23,5 | 32 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| АХ100-65-315 | 50 | 32 | 3,0 | 1500 | 11-22 | 125 | 515 |
| АХ100-65-315а | 44,5 | 25 | 3,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ100-65-315b | 39 | 20 | 3,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ100-65-400 | 50 | 50 | 3,0 | 1500 | 18,5-37 | 186 | 720 |
| АХ100-65-400а | 44 | 39 | 3,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ100-65-400b | 40 | 33 | 3,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ125-80-250 | 80 | 20 | 4,0 | 1500 | 15-18,5 | 105 | 415 |
| АХ125-100-315 | 125 | 32 | 4,0 | 1500 | 22-45 | 160 | 685 |
| АХ125-100-315а | 112 | 26 | 4,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ125-100-315b | 102 | 21,5 | 4,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ125-100-400 | 125 | 50 | 4,5 | 1500 | 45-75 | 200 | 1550 |
| АХ125-100-400а | 112 | 41 | 4,5 | 1500 |  |  |  |
| АХ125-100-400b | 105 | 35 | 4,5 | 1500 |  |  |  |
| АХ150-125-315 | 200 | 32 | 6,0 | 1500 | 30-75 | 185 | 925 |
| АХ150-125-315а | 180 | 27 | 6,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ150-125-315b | 165 | 21 | 6,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ200-150-400 | 315 | 50 | - | 1500 | 75-110 | - | - |
| АХ200-150-400а | 285 | 40 | - | 1500 |  |  |  |
| АХ200-150-400b | 260 | 32 | - | 1500 |  |  |  |
| АХ 315/50 | 315 | 50 | 6,0 | 1500 | 75-110 | 737 | 1497 |
| АХ 315/50а | - | - | 6,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ 315/50b | - | - | 6,0 | 1500 |  |  |  |
| АХ3/15 | 3 | 15 | 5,0 | 3000 | 1,5-3 | 29 | 105 |

AX tipli nasosların  qabarit  cizgiləri

aX tipli  Aqeqatın qabarit və birləşdirici  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | B | b1 | C | C2 | H | h | h1 | L | l |
| АХ40-25-160 | АIR100S2 АIМ100S2 АIR100L2 АIМ100L2 АIR90L2 АIМ90L2 | 418 | - 170 - 170 - 170 | 345 | 600 | 339 467 339 467 317 447 | 192 | 160 | 906 971 936 996 883 940 | 885 |
| АХ50-32-160 | АIR100L2 АIМ100L2 АIR112М2 АIМ112М2 АIR100S2 АIМ100S2 АIR90L2 АIМ90L2 | 418 418 425 425 418 418 418 418 | - 170 - 170 - 170 - 170 | 340 340 345 345 345 345 345 345 | 600 | 339 467 365 495 339 467 317 447 | 192 | 160 | 936 996 980 1045 907 971 884 941 | 885 885 997 997 997 885 885 885 |
| АХ50-32-200 | АIR160S2 АIRМ160S2 АIR160М2 АIМR160М2 АIR132M2 АIМ132M2 АIR112М2 АIМ112М2 | 460 460 460 460 425 425 425 425 | 165 210 165 210 - 280 - 170 | 380 380 380 380 345 345 345 345 | 750 750 750 750 600 600 600 600 | 455 565 455 565 423 593 403 533 | 230 | 180 | 1200 1260 1230 1300 1095 1155 1030 1095 | 1065 1065 1065 1065 997 997 997 997 |
| АХ65-40-200 | АIR160S2 АIRМ160S2 АIR180S2 АIМR180S2 АIR132M2 АIМ132M2 | 460 460 504 504 425 425 | 165 210 184 210 - 280 | 380 380 430 430 345 345 | 750 750 750 750 600 600 | 455 565 540 635 423 593 | 230 230 280 280 230 230 | 180 | 1220 1280 1220 1290 1115 1175 | 1065 1065 1122 1122 997 997 |
| АХ100-65-315 | АIR180S4 АIR160S4 АIRМ132M4 АIR132M4 АIМR180S4 АIМR160S4 АIМR132M4 | 630 | 184 165 - - 210 210 340 | 530 | 610 515 515 515 610 515 515 | 615 580 550 710 690 720 | 355 | 280 | 1430 1430 1300 1300 1500 1485 1360 | 1465 1270 1270 1270 1465 1270 1270 |
| АХ100-65-400 | 4АМI200M4 АIR180M4 АIR180S4 АIR160M4 АIМ200M4 АIМR180M4 АIМR180S4 АIМR160M4 | 670 | - 184 184 165 410 210 210 210 | 570 | 595 | 745 670 670 635 760 765 765 745 | 410 | 330 | 1565 1475 1455 1485 1655 1575 1525 1555 | 1430 |
| АХ125-80-250 | АIR160S4 АIМR160S4 АIR160М4 АIМR160М4 | 630 | 165 210 184 210 | 530 | 515 | 580 690 580 690 | 355 | 280 | 1395 1455 1425 1495 | 1270 |
| АХ125-100-315 | 4АМI200M4 4АМI200L4 АIR180S4 АИР180M4 АIМ200L4 АIМ200М4 АIМR180М4 АIМR180S4 | 630 | 210 210 184 184 390 390 210 210 | 530 | 610 | 655 665 640 640 730 730 735 735 | 380 | 315 | 1580 1630 1445 1495 1715 1675 1560 1510 | 1465 |
| АХ125-100-400 | 4АМ250S4 АIR250S4 4АМ225M4 АIR225M4 4АМI200L4 В250S4 В225M4 АIМ225M4 АIМ200L4 ВАО-82-4 КО-52-4 | 690 | - 240 - 200 210 500 410 390 390 - 146 | 585 | 1000 | 860 810 820 780 805 850 905 845 860 910 900 | 470 | 355 | 1725 1695 1650 1680 1630 1850 1750 1710 1780 1720 2005 | 1550 |
| АХ150-125-315 | 4АМ250S4 АИР250S4 4АМ225M4 АIR225M4 4АМI200L4 4АМI200М4 АIR180M4 АIМR225M4 АIМR200L4 АIМR200М4 АIМR180M4 | 690 | - 240 - 200 - - 184 390 390 390 210 | 585 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 910 1000 1000 1000 910 | 860 810 820 780 780 780 730 845 795 795 825 | 470 | 355 | 1720 1685 1645 1670 1635 1595 1485 1700 1700 1665 1555 | 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1395 1550 1550 1550 1395 |

### AX 315/50 tipli  nasosların  qabarit  cizgiləri

aX 315/50 tipli  Aqeqatın qabarit və birləşdirici  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | H | h | b1 |
| АХ 315/50 | 4АМ250S4 | 1780 | 905 | 515 | - |
|  | 4АМ250М4 | 1820 |  |  |  |
|  | АIR250S4 | 1745 | 855 |  | 240 |
|  | АIR250М4 | 1770 |  |  |  |
|  | В250S4 | 1905 | 895 |  | 500 |
|  | В250М4 | 1955 |  |  |  |

### AX 3/15 tipli nasosların  qabarit  cizgiləri

aX 3/15 tipli  Aqeqatın qabarit və birləşdirici  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | L | H | b1 |
| АХ 3/15 | АİR90L2 | 715 | 315 | - |
|  | АİМ90L2 | 715 | 445 | 170 |