# Nasos 1D 1600-90 (а, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər.Bu tip nasoslar mərkəzdənqaçan,ufüqi,birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki,bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır.Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlığı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D1600-90 | 1600 | 90 | 7,0 | 1500 | 630 | 1165 | 4985 |
| 1D1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | 1500 | 500 | 1165 | 4225 |
| 1D1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | 1500 | 400 | 1165 | 3525 |
| 1D1600-90b | 1300 | 63 | 7,2 | 1500 | 315 | 1165 | 3785 |
| 1D1600-90 | 1000 | 40 | 5,0 | 1000 | 160 | 1165 | 2470 |
| 1D1600-90а | 970 | 34 | 5,1 | 1000 | 132 | 1165 | 2395 |
| 1D1600-90b | 870 | 30 | 5,2 | 1000 | 110 | 1165 | 2495 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 1421 | 782 | 710 | 400 | 710 | 450 | 440 | 180 | 1200 | 600 | 1030 | 530 | 380 | 300 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 630±1,1 | 630±1,1 | 360±1,1 | 85-0,31 | 485 | 445 | 415 | 350 | 460 | 410 | 370 | 300 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 22 | 26 | 35 | 60k6(+0,021 +0,002) | 12 | 12 | 22 N9(-0,052), h9(-0,052) | 0,6(6)/1,6(16) |

aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| 1D1600-90 | 3255 | 2655 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1420 | 1005 | 920 | 1835 | 810 | 8 |
|  | 3180 | 2810 |  | 720 | 1440 | 2160 | 1540 |  |  | 1795 |  |  |
|  | 3526 | 2930 |  | 800 | 1600 | 2400 | 1540 |  |  | 1835 |  |  |
|  | 2470 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 805 | 6 |
| DД1600-90а | 2980 | 2615 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1700 | 800 | 8 |
|  | 3305 | 2715 |  |  |  |  |  |  |  | 1670 |  |  |
|  | 2980 | 2615 |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |
|  | 2605 | 2240 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 |  | 6 |
|  | 2470 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 805 | 6 |
| 1D1600-90b | 2605 | 2240 | 370 | - | 700 | 1500 | 1200 | 715 | 630 | 1345 | 800 | 6 |
|  | 3205 | 2615 | 250 | 700 | 1400 | 2100 | 1320 | 985 | 900 | 1670 | 800 | 8 |
|  | 2620 | 2100 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 715 | 630 | 1305 | 805 | 6 |
|  | 2436 | 2065 | 370 | - | 700 | 1400 | 1200 | 690 | 630 | 1260 | 760 | 6 |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1D1600-90 | DАЗО4-450Х-4М U1 | 630 | 6000 | 2900 | 4830 |
|  | А4-85/43-4 UЗ |  | 10000 | 2800 | 4350 |
|  | DА304-85/49-4 U1 |  | 10000 | 3325 | 4985 |
|  | 5АН315-В6 UЗ, ТЗ | 160 | 380/660 | 980 | 2470 |
| 1D1600-90а | А4-400Х-4М UЗ | 500 | 6000 | 2070 | 3665 |
|  | DАЗО4-400У-4М U1 | 500 |  | 2630 | 4225 |
|  | А4-400ХК-4М UЗ | 400 |  | 1930 | 3525 |
|  | 5АН355-В4 UЗ, ТЗ | 400 | 380/660 | 1400 | 2950 |
|  | 5АН315-А6 UЗ, ТЗ | 132 | 380/660 | 900 | 2395 |
| 1D1600-90b | 5АН355-А4 UЗ, ТЗ | 315 | 380/660 | 1290 | 2790 |
|  | DАЗО4-400ХК-4М U1 | 315 | 6000 | 2190 | 3785 |
|  | 5АМ315-86 UЗ, Т2 | 110 | 380/660 | 960 | 2495 |
|  | 5АН280-В6 UЗ, ТЗ | 110 | 380/660 | 732 | 2185 |