# Nasos 1K 80-65-160

### TƏYİNATI

K tipli mərkəzdən qaçma nasosları, bir pilləli və  çıxıntılı (konsollu) olmaqla, suyu  birtərəfli işçi çarxa gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Belə nasoslar istehsalat-texniki təyinatlı təmiz suların, eləcə də,  bütünlüklə su ilə eynilik təşkil edən mayelərin vurulması üçün təyin olunmuşdur.

K tipli mərkəzdən qaçma nasosunun  işçi çarxı  aralarında onları bir konstruksiyada birləşdirən və axarlılığı çarxın firlanma istiqamətinin əksinə qatlanmış pərlər yerləşən  iki diskdən  ibarətdir. Nasosun əsas hissələri çuqundan hazirlanır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1К80-65-160 | 50 | 32 | 3000 | 7,5 - 15 | 60 | 256 |

### Nasosun qabarit ölçüləri

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| I | I1 | I2 | a | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | B | B1 |
| 100 | 415 | 80 | 270 | 95 ± 0,3 | 125 | 45 | 16 | 280 | 212 | 150 | 110 | 145 | 14 | 150 | 140 |

| Ölçüləri, mm-lə |
| --- |
| D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | n | n1 |
| 195 | 80 | 160 | 133 | 65 | 122 | 145 | 180 | M16 | 14 | 32 | 360 | 200 | 160 | 4 |

| Nasosun markası | Maksimum məhsuldarlıgı, m3/saat | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1К80-65-160 m-s 1К80-65-160 m-t | 75 | AIR160S2 | 15 | 50 (3000) | 220, 380 | 222 |
|  |  | 5A160S2 |  |  |  | 232 |
|  |  | AIMR160S2 |  |  |  | 256 |
|  |  | VA160S2 |  |  |  | 252 |
| 1К80-65-160 m-s 1К80-65-160 m-t | 65 | А132М2 | 11 |  |  | 182 |
|  |  | АIRМ132М2 |  |  |  | 185 |
|  |  | АIМ132М2 |  |  |  | 233 |
|  |  | VА132М2 |  |  |  | 208 |
| 1К80-65-160 l-s 1К80-65-160 l-t | 70 | А132М2 | 11 |  |  | 182 |
|  |  | АIRМ132М2 |  |  |  | 185 |
|  |  | АIМ132М2 |  |  |  | 233 |
|  |  | VА132М2 |  |  |  | 208 |
| 1К80-65-160-s 1К80-65-160-t | 65 | А112М2 | 7,5 |  |  | 173 |
|  |  | 5АМ112М2 |  |  |  | 161 |
|  |  | АIR112М2 |  |  |  | 144 |
|  |  | АIM112М2 |  |  |  | 184 |
|  |  | VА112М2 |  |  |  | 183 |
| 1К80-65-160 a-s 1К80-65-160 а-t | 55 | А112М2 | 7,5 | 50 (3000) | 220, 380 | 173 |
|  |  | 5АМ112М2 |  |  |  | 161 |
|  |  | АIR112М2 |  |  |  | 144 |
|  |  | АIМ112М2 |  |  |  | 184 |
|  |  | VА112М2 |  |  |  | 183 |