# Nasos  BTsP (БЦП)  0,63-63

### TƏYİNATI

BTsP (БЦП) tipli məişətdə istifadə olunan nasoslar. Bu tip mərkəzdənqaçma elektrik nasosları məişət şəraitində, diametri 100 mm-dən çox olmayan quyularda və açıq su anbarlarında, hidrogen göstəriciləri pH-605-9.5, temperaturu 38 ° C-yə qədər olan, tərkibi 0.01%-dən çox olmayan mexaniki qarışıqlı, 15 q/m3-dən çox olmayan xlor qarışıqlı, suların vurulmasında istifadə olunur.
    BTSP (БЦП) tipli məişətdə istifadə olunan nasoslar aktiv məhlulların vurulması üçün təyin olunmayıb. Elektrik mühərrikinin qidalanması 198—242 V gərginlikli bir fazalı dəyişən cərəyana qoşulmaqla yerinə yetirilir. Fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəqiqədir.Elektrik mühərriki germetikdir,nasos əks klapanla təchiz olunub.
   Elektrik mühərrikinin statorunun dolağında istilik qoruyucuları yerləşdirilib ki, bu da aşağı gərginliklərdə elektrik mühərrikini siradan çıxmadan qoruyur.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, l/san: m3/saat | Basqı, м | Gərginlik, V | İstehlak gücü, kvt | Cərəyan, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTsP (БЦП)-0,63-63 | 0,63(2,26) | 63 | 220 | 1,9 | 9,3 |

qabarit ölçüləri

| Nasosun markası | En kəsiyinin qabarit ölçüləri, H,mm | Uzunluq, L,mm | Kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- |
| BTsP (БЦП)-0,63-63 | 96 | 900 | 40 |