Kanalların alaq otları ilə zibillənməsi

Kanalın dibinin bu və ya digər səbəblər üzündən lillənməsi onun içəri səthində alaq otalrının yetişməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Alaq otları basmış kanalın eni kiçilir, içi kələkötürləşir, suyun axma sürəti yavaşıyır, kanalın lillənmə prosesi güclənir, dərinliyi xeyli azalır və nəticədə kanalın suburaxma qabiliyyəti olduqca aşağı düşür, bu da çoxlu su itkisinə səbəb olur. Kanalın içərisini alaq otlarının basması qruntun növündən asılıdır. Torflu və digər yumuşaq qruntlarda çəkilən kanalları alaq otları tez basır. Gilli və digər ağır qruntlarda alaq otlarının  əmələ gəlməsi kanal çəkildikdən iki-üç il sonra başlanır.

Kanalların alaq otları ilə zibiləməsi həmçinin onların ölçülərindən asılıdır. Kanal kiçik olduqda alaq otlarının çoxalmasına şərait yaranır. Odur ki, kiçik suvarma kanalında bitən otların  ildə  bir neçə dəfə biçilməsi tələb olunur.