# XO tipli nasoslar

### TƏYİNATI

XO tipli nasoslar  neft-kimya, kimya və başqa sənaye sahələrində geniş istifadə edilir. Bu nasoslar sıxlığı ≤ 1850 kq/m3,   tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü 0.2 mm, həcmi konsentrasiyası  0.1%-dən az  olan kimyəvi aktiv və neytral mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Vurulan mayenin kinematik  özlülüyü  30x10-6 m2/san-yə qədərdir.  Nasosla  vurulan mayenin temperaturu  0°C… +250°C  intervalda ola bilər.

Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | 3000 | 15-30 | 95 | 410 |
| ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО50-32-250b | 10,5 | 55 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО50-32-250d | 12,5 | 88 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО80-50-200 | 50 | 50 | 4,5 | 3000 | 15-30 | 72 | 420 |
| ХО80-50-200а | 45 | 40 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО80-50-250 | 50 | 80 | 4,5 | 3000 | 30-55 | 135 | 635 |
| ХО80-50-250а | 45 | 67 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО80-50-315 | 50 | 125 | 4,5 | 3000 | 55-90 | 160 | 1000 |
| ХО80-50-315а | 45 | 100 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| ХО100-80-160 | 100 | 32 | 5,0 | 3000 | 18,5-30 | 95 | 415 |
| ХО100-80-160a | 90 | 26 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| ХО100-80-160b | 80 | 20 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| ХО100-65-200 | 100 | 50 | 5,0 | 3000 | 22-55 | 100 | 700 |
| ХО100-65-200а | 90 | 40 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| ХО100-65-250 | 100 | 80 | 5,0 | 3000 | 55-90 | 115 | 780 |
| ХО100-65-250а | 90 | 67 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| ХО150-125-315 | 200 | 32 | 4,5 | 1500 | 37-75 | 215 | 1125 |
| ХO150-125-315а | 180 | 26 | 4,5 | 1500 |  |  |  |
| ХО200-150-315 | 315 | 32 | 5,0 | 1500 | 45-75 | 260 | 905 |
| ХО200-150-315а | 290 | 26 | 5,0 | 1500 |  |  |  |

qabarit  cizgiləri

aqeqatın qabarit və birləşdirici  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | B | b1 | C | C2 | H | h | h1 | L | l |
| ХО50-32-250 ХО50-32-250а ХО50-32-250b ХО50-32-250d | AİR160S2 АİR160М2 AİMR160S2 АİМR160М2 AİR180S2 АİR180М2 AİMR180S2 АİМR180М2 | 515 | 165 | 420 | 500 | 505 | 260 | 225 | 1310 1350 1395 1435 1335 1385 1405 1455 | 1240 |
|  |  |  | 210 |  |  | 595 |  |  |  |  |
|  |  |  | 184 |  |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  | 210 |  |  | 615 |  |  |  |  |
| ХО80-50-200 ХО80-50-200а | AİR160S2 АİR160М2 АİR180М2 AİMR160S2 АİМR160М2 АİМR180М2 | 460 | 165 | 380 | 750 | 460 | 230 | 200 | 1220 1250 1270 1280 1320 1340 | 1065 |
|  |  | 514 | 184 | 430 |  | 540 | 280 |  |  | 1122 |
|  |  | 460 | 210 | 380 |  | 570 | 230 |  |  | 1065 |
|  |  | 514 |  | 430 |  | 635 | 280 |  |  | 1122 |
| ХО80-50-250 ХО80-50-250а | АİR180М2 4AMİ200L2 4АМİ200М2 4АМ225М2 АİR225М2 АİМR180М2 AİM200L2 АİМ200М2 АİМ225М2 | 514 | 184 | 420 | 500 | 520 | 260 | 225 | 1450 1555 1505 1580 1605 1520 1640 1600 1645 | 1305 |
|  |  | 670 | 210 | 568 | 550 | 590 | 280 |  |  | 1400 |
|  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | 615 | 305 |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514 | 210 | 420 | 500 | 520 | 260 |  |  | 1305 |
|  |  | 670 | 390 | 568 | 550 | 655 | 305 |  |  | 1400 |
|  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |
| ХО80-50-315 ХО80-50-315а | 4АМ225М2 АИМ225М2 4AM250S2 4АМ250М2 B250S2 В250М2 | 520 | - | 465 | 600 | 750 | 400 | 280 | 1575 1630 1680 1720 1805 1855 | 1360 |
|  |  |  | 390 |  |  | 775 |  |  |  |  |
|  |  | 580 | - | 515 |  | 815 | 425 |  |  | 1410 1450 1410 1450 |
|  |  |  | 500 |  |  | 805 |  |  |  |  |
| ХО100-80-160 ХО100-80-160а ХО100-80-160b | АİR160М2 AİR180S2 АİR180М2 АİМR160М2 AİMR180S2 АİМR180М2 | 514 | 165 | 420 | 500 | 465 | 240 | 200 | 1365 1335 1385 1435 1405 1455 | 1200 |
|  |  |  | 184 |  |  | 520 | 260 |  |  | 1255 |
|  |  |  | 210 |  |  | 575 | 240 |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  |  | 615 | 260 |  |  | 1255 |
| Х0100-65-200 ХО100-65-200а | AİR180S2 АİR180М2 4АМİ200М2 4АМ225М2 АİR225М2 AİMR180S2 АİМR180М2 АİМ200М2 АİМ225М2 | 514 | 184 | 420 | 500 | 520 | 260 | 225 | 1375 1425 1460 1555 1580 1445 1495 1575 1610 | 1305 |
|  |  | 670 | 210 | 568 | 550 | 640 | 305 |  |  | 1400 |
|  |  |  | - |  |  | 655 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  | 615 |  |  |  |  |
|  |  | 514 | 210 | 420 | 500 | 680 | 260 |  |  | 1305 |
|  |  | 670 | 390 | 568 | 550 | 740 | 305 |  |  | 1400 |
|  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |
| Х0100-65-250 ХО100-65-250а | 4АМ225М2 АİR225М2 4AM250S2 4АМ250М2 AİR250S2 АİR250М2 АİМ225М2 | 675 | - | 590 | 580 | 655 | 305 | 250 | 1580 1605 1685 1725 1650 1675 1635 | 1400 |
|  |  |  | 200 |  |  | 615 |  |  |  |  |
|  |  | 735 | - | 650 | 600 | 720 | 330 |  |  | 1500 |
|  |  |  | 184 |  |  | 670 |  |  |  |  |
|  |  | 675 | 350 | 590 | 580 | 680 | 305 |  |  | 1400 |
| ХО150-125-315 ХО150-125-315а | 4АМИ200М4 4AMM200L4 4АМ225М4 АİR225М4 4AM250S4 AİR250S4 АİМ200М4 AİM200L4 АİМ225М4 | 704 | 210 | 620 | 600 | 685 | 400 | 355 | 1580 1630 1655 1680 1730 1695 1675 1715 1710 | 1490 |
|  |  |  | - |  |  | 750 |  |  |  | 1560 |
|  |  |  | 200 |  |  | 710 |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | 790 |  |  |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  | 740 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  | 750 |  |  |  | 1490 |
|  |  |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  |
| ХО200-150-315 ХО200-150-315а | 4AMİ200L4 4АМ225М4 4AM250S4 АİR225М4 AİR250S4 AİM200L4 АİМ225М4 | 755 | 210 | 660 | 650 | 720 785 825 745 775 785 810 | 435 | 400 | 1830 1855 1930 1880 1895 1915 1910 | 1625 1645 1725 1625 1725 1645 1645 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |