# X tipli nasoslar

### TƏYİNATI

X tipli nasoslar  elektrik mühərriki ilə elastik mufta vasitəsilə birləşdirilmiş birpilləli üfüqi  mərkəzdənqaçma nasoslardır.  Bu nasoslar maye axını ilə kontaktda olan hissələrinin materialına, kipkəc düyünün tipinə, işçi çarxının diametrinə, gücünə və komplektləşdirici mühərriklərə görə müxtəlif formalarda istehsal edilir . Bu nasoslar neft-kimya, kimya və başqa sənaye sahələrində geniş istifadə edilir. Bu nasoslar sıxlığı ≤ 1850 kq/m3,   tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü 0.2 mm, həcmi konsentrasiyası  0.1%-dən az  olan kimyəvi aktiv və neytral mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. . Nasosla  vurulan mayenin temperaturu  -40°C… +120°C  intervalda ola bilər.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 3000 | 2,2-4 | 37 | 160 |
| Х50-32-125а | 10,5 | 14 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| Х50-32-125b | 10 | 12,5 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| Х50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | 3000 | 15-30 | 90 | 390 |
| Х50-32-250а | 11,5 | 67 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| Х50-32-250b | 10,5 | 55 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| Х50-32-250d | 12,5 | 88 | 3,5 | 3000 |  |  |  |
| Х65-50-125 | 25 | 20 | 4,0 | 3000 | 2,2-5,5 | 40 | 175 |
| Х65-50-125a | 23 | 17 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| Х65-50-125b | 20 | 12,5 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| Х65-50-160 | 25 | 32 | 4,0 | 3000 | 5,5-11 | 55 | 225 |
| Х65-50-160а | 22,5 | 26 | 4,0 | 3000 |  |  |  |
| Х80-65-160 | 50 | 32 | 4,5 | 3000 | 11-18,5 | 60 | 315 |
| Х80-65-160а | 45 | 26 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х80-65-160b | 42 | 20 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х80-50-200 | 50 | 50 | 4,5 | 3000 | 15-30 | 73 | 415 |
| Х80-50-200а | 45 | 40 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х80-50-250 | 50 | 80 | 4,5 | 3000 | 30-55 | 120 | 620 |
| Х80-50-250а | 45 | 67 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х100-80-160 | 100 | 32 | 5,0 | 3000 | 18,5-30 | 80 | 395 |
| Х100-80 160а | 90 | 26 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х100-80-160b | 80 | 20 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х100-65-200 | 100 | 50 | 5,0 | 3000 | 22-55 | 90 | 595 |
| Х100-65-200а | 90 | 40 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х100-65-250 | 100 | 80 | 5,0 | 3000 | 55-90 | 100 | 810 |
| Х100-65-250а | 90 | 67 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х100-65-315 | 100 | 125 | 5,0 | 3000 | 110-200 | 180 | 1470 |
| Х100-65-315а | 90 | 105 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х150-125-315 | 200 | 32 | 4,5 | 3000 | 37-75 | 185 | 845 |
| Х150-125-315а | 180 | 26 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х150-125-400 | 200 | 50 | 4,5 | 3000 | 75-110 | 215 | 1235 |
| Х150-125-400а | 180 | 40 | 4,5 | 3000 |  |  |  |
| Х200-150-315 | 315 | 32 | 5,0 | 3000 | 45-75 | 245 | 930 |
| Х200-150-315а | 290 | 26 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х200-150-500 | 315 | 80 | - | 3000 | 110-200 | - | - |
| Х200-150-500а | 290 | 63 | - | 3000 |  |  |  |
| Х200-150-500b | 270 | 50 | - | 3000 |  |  |  |
| Х250-200-500 | 500 | 80 | - | 3000 | 110-315 | - | - |
| Х250-200-500а | 450 | 63 | - | 3000 |  |  |  |
| Х250-200-500b | 400 | 50 | - | 3000 |  |  |  |
| Х45/240 | 45 | 240 | 5,0 | 3000 | 45-110 | 350 | 1290 |
| Х45/240а | 41 | 200 | 5,0 | 3000 |  |  |  |
| Х45/240b | 37 | 160 | 5,0 | 3000 |  |  |  |

qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | B | b1 | C | C2 | H | h | h1 | L | l |
| Х50-32-125 Х50-32-125а Х50-32-125b | АİR90L2 AİR100S2 АİМ90L2 АİМ100S2 | 418 | - - - 170 | 345 | 600 | 305 335 435 445 | 172 | 140 | 890 910 960 970 | 885 |
| Х50-32-250 Х50-32-250а Х50-32-250b Х50-32-250d | АİR160S2 АİR160M2 АİR180S2 АİR180M2 АİМR160S2 АİМR160M2 АİМR180S2 АİМR180M2 | 514 | 165 | 420 | 500 | 505 | 260 | 225 | 1310 1350 1335 1385 1395 1435 1405 1455 | 1240 |
|  |  |  | 184 |  |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  | 210 |  |  | 595 |  |  |  |  |
|  |  |  | 210 |  |  | 615 |  |  |  |  |
| Х65-50-125 Х65-50-125а Х65-50-125b | АİR90L2 АİR100S2 АİR100L2 АİМ90L2 АİМ100S2 АİМ100L2 | 418 | - - - 170 | 345 | 600 | 310 320 320 440 450 450 | 172 | 140 | 915 925 960 970 990 1015 | 885 |
| Х65-50-160 | АİR100L2 АİМ100L2 АİR112M2 АİR132M2 АİМ112M2 АİМ132M2 | 418 | - 170 | 345 | 600 | 320 450 385 435 515 575 | 192 | 160 | 940 1000 985 1050 1050 1110 | 885 |
|  |  | 425 | - |  |  |  | 202 |  |  | 997 |
|  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х80-65-160 Х80-65-160а Х80-65-160b | АİR132M2 АİМ132M2 АİR160M2 АİМR160S2 АİR160M2 АİМR160M2 | 425 | 145 310 | 345 | 600 | 425 595 475 565 475 565 | 230 | 180 | 1090 1205 1220 1280 1250 1320 | 1000 |
|  |  | 460 | 165 210 165 210 | 380 | 750 |  |  |  |  | 1065 |
| Х80-50-200 Х80-50-200а | АİR160S2 АİМR160S2 АİR160M2 АİМR160M2 АİR180M2 АİМR180M2 | 460 | - 210 165 210 184 210 | 380 | 750 | 460 570 460 565 540 635 | 230 | 200 | 1220 1280 1250 1320 1270 1340 | 1065 |
|  |  | 514 |  | 430 |  |  | 280 |  |  | 1122 |
| Х80-50-250 Х80-50-250а | АİR180М2 АİМR180М2 4АМİ200M2 4АМİ200L2 АİМ200M2 АİМ200 L2 4АМ225М2 АİR225М2 АİМ225М2 | 514 | 184 | 420 | 500 | 520 615 | 260 | 225 | 1450 1520 1505 1555 1600 1640 1580 1605 1635 | 1305 |
|  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 670 |  | 568 | 550 | 590 | 305 |  |  | 1400 |
|  |  |  | 390 |  |  | 655 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 200 390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615 680 |  |  |  |  |
| Х100-80-160 Х100-80-160а Х100-80-160b | АİR160M2 АİМR160M2 АİR180S2 АİR180M2 АİМR180S2 АİМR180M2 | 514 | 165 210 | 420 | 500 | 465 575 | 240 | 200 | 1365 1435 1335 1385 1405 1455 | 1200 |
|  |  |  | 184 |  |  | 520 | 260 |  |  | 1255 |
|  |  |  | 210 |  |  | 615 |  |  |  |  |
| Х100-65-200 Х100-65-200а | АİR180S2 АİR180M2 АİМR180S2 АİМR180M2 4АМİ200M2 АİМ200M2 4АМ225М2 АİR225М2 АİМ225М2 | 514 | 184 | 420 | 500 | 520 | 260 | 225 | 1375 1425 1445 1495 1460 1575 1555 1580 1 610 | 1305 |
|  |  |  | 210 |  |  | 615 |  |  |  |  |
|  |  | 670 |  | 568 | 550 | 590 655 655 615 680 | 305 |  |  | 1400 |
|  |  |  | 390 - 200 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х100-65-250 Х100-65-250а | 4AM225M2 АİR225M2 4AM250S2 АİR250S2 4AM250M2 АİR250M2 | 675 | - 200 - 240 - 240 | 590 | 580 | 655 615 720 670 720 670 | 305 | 250 | 1580 1605 1685 1650 1725 1675 | 1400 |
|  |  | 735 |  | 650 | 600 |  | 330 |  |  | 1500 |
| Х100-65-315 Х100-65-315а | 4AM280S2 4AM280M2 4AM315S2 4AM315M2 | 684 | 535 | 620 | 650 | 870 | 460 | 280 | 1940 1980 2025 2085 | 1510 1560 1610 1660 |
|  |  |  | 540 |  |  | 945 | 495 |  |  |  |
| Х150-125-315 Х150-125-315а | 4AMİ200M4 4AMİ200L4 4AM225M4 АİR225M4 4AM250S4 АİR250S4 AİM200M4 AİM200L4 АİМ225M4 | 704 | 210 - - 200 - 240 | 620 | 600 | 685 735 750 710 790 740 750 750 775 | 400 | 355 | 1580 1645 1655 1680 1730 1695 1675 1715 1710 | 1490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490 |
|  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х150-125-400 Х150-125-400а | 4AM250S4 АİR250S4 4AM250M4 АİR250M4 4AM280S4 | 765 | 240 - 240 535 | 670 | 600 | 825 775 825 775 845 | 435 | 400 | 1730 1695 1720 1720 1985 | 1540 1540 1540 1540 1620 |
| Х200-150-315 Х200-150-315а | 4AMİ200L4 4AM225M4 АİR225M4 4AM250S4 АİR250S4 АİМ200L4 АİМ225M4 | 755 | 210 - 200 - 240 390 390 | 660 | 650 | 720 785 745 825 775 785 810 | 435 | 400 | 1830 1855 1880 1930 1895 1915 1910 | 1625 1645 1645 1725 1625 1645 1645 |

aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Mühərrikin növü | Ölçüləri, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | b1 | C2 | H | L | l1 |
| X45/240 X45/240а X45/240b | 5А200L2 | 210 | 520 | 770 | 1867 | 1580 |
|  | 5А225M2 | 200 | 520 | 795 | 1921 | 1590 |
|  | 5АМ250S2 | 240 | 600 | 865 | 2021 | 1590 |
|  | 5АМ280S2 | 255 | 600 | 865 | 2166 | 1770 |
|  | В200L2 | 410 | 520 | 905 | 1956 | 1580 |
|  | В225M2 | 460 | 520 | 920 | 1996 | 1590 |
|  | В250S2 | 500 | 600 | 835 | 2126 | 1590 |
|  | В280S2 | 600 | 600 | 915 | 2196 | 1770 |